# 浙江省公路与运输管理中心文件

浙公运复〔2021〕125号

关于杭州市临安区2021年普通国省道公路养护大中修工程设计及预算的批复

杭州市交通运输管理服务中心：

你中心《关于审批临安区2021年公路养护大中修工程施工图设计及预算的请示》（杭交管〔2021〕60号）收悉。G329舟鲁线K440+260～K474+277段、G330洞合线K530+000～K560+400段、S102杭昱线K98+285～K105+986段、S205青临线K50+990～K59+210段、S206牧松线K0+000～K3+330段和S208桐千线K55+985～K64+515段已列入2021年度养护大中修工程计划，你中心组织了该项目的设计审查会议，设计单位根据审查专家组意见进行了修改完善，并提交了施工图设计报批稿。经研究，批复如下：

# 一、实施内容及路段现状

（一）实施内容

1.G329舟鲁线

K440+260～K474+277逐段，计10.661公里，实施路面中修。

2.G330洞合线

K530+000～K560+400逐段，计10.652公里，实施路面中修。

3.S102杭昱线

K98+285～K98+385段，计0.1公里，实施路面中修；K99+795～K105+986逐段，6处上边坡处治。

4.S205青临线

K50+990～K59+210逐段，计5.348公里，实施路面预防性养护。

5.S206牧松线

K0+000～K3+330逐段（分离式左线），计3.264公里，实施路面大中修。

6.S208桐千线

K55+985～K64+515逐段，计3.685公里，实施路面大中修。

（二）建养历史及病害情况

1.G329舟鲁线

该路段于2009年新改建，2014年实施过大中修。目前沥青路面存在纵横向裂缝、龟裂、松散、车辙等病害。

2.G330洞合线

该路段1972年建成通车，2009、2013年实施过大中修。目前沥青路面存在纵横向裂缝、龟裂、松散等病害。

3.S102杭昱线

该路段1933年建成通车，2014年实施过大中修。目前沥青路面存在纵横向裂缝、龟裂等病害。

4.S205青临线

该路段2007年建成通车，2018年实施过中修。目前沥青路面存在纵横向裂缝、龟裂、沉陷等病害。

5.S205牧松线

该路段1998年建成通车，2006年实施过大中修。目前沥青路面存在纵横向裂缝、龟裂、沉陷、坑槽等病害。

6.S208桐千线

该路段1970年建成通车，2007年实施过大中修。目前沥青路面存在横向裂缝、龟裂、沉陷等病害。

（三）技术等级及路幅布置

1.G329舟鲁线

K440+260～K474+277段为二级公路，标准路基宽8.8～11.8米，路幅布置为：行车道2×3.5米+硬路肩2×（0.15～1.4）米+土路肩2×（0.75～1）米。

2.G330洞合线

K530+000～K560+400段为二级公路，其中：

K530+000～K535+000段，标准路基宽10-16米，路幅布置为：行车道2×3.5米+硬路肩2×（0.75～3.5）米+土路肩2×（0.75～1）米。

K540+364～K542+924段，标准路基宽20米，路幅布置为：中间带3米+行车道2×7米+硬路肩2×1米+平石2×0.5米。

K543+550～K560+400段，标准路基宽10-10.5米，路幅布置为：行车道2×3.5米+硬路肩2×0.75米+土路肩2×（0.75～1）米。

3.S102杭昱线

K98+285～K105+986段为二级公路，标准路基宽22.4米，路幅布置为：行车道2×7米+侧分带2×1.2米+辅车道2×3米。

4.S205青临线

K50+990～K59+210段为二级公路，标准路基宽17米，路幅布置为：行车道2×3.5米+硬路肩2×3.5米+土路肩2×0.75米+绿化带2×0.75米。

5.S205牧松线

K0+000～K3+330段为二级公路，分离式路基，标准路基宽8.5米，路幅布置为：行车道2×3.5米+土路肩2×0.75米。

6.S208桐千线

K55+985～K64+515段为二级公路，其中：

K55+985～K58+010段，标准路基宽13米，路幅布置为：行车道2×3.5米+硬路肩2×1米+土路肩2×2米。

K58+200～K58+750段，标准路基宽17.6米，路幅布置为：左侧土路肩1.7米+左侧辅车道3.6米+左侧护栏0.8米+左侧硬路肩1.5米+行车道2×3.5米+右侧硬路肩1.3米+右侧土路肩1.7米。

K58+750～K59+700段，标准路基宽12.2米，路幅布置为：左侧土路肩0.8米+左侧硬路肩1.5米+行车道2×3.5米+右侧硬路肩1.2米+右侧土路肩1.7米。

K63+530～K64+515段，标准路基宽10.8米，路幅布置为：左侧土路肩0.8米+左侧硬路肩1米+行车道2×3.5米+右侧硬路肩1.5米+右侧土路肩0.5米。

二、设计方案

（一）G329舟鲁线

K440+260～K474+277逐段，计10.661公里。铣刨原路面上面层并病害处治后加铺4厘米AC-13C沥青混凝土。

（二）G330洞合线

1.K530+000～K535+000、K540+364～K542+924段，计7.56公里。路面病害处治并拉毛后加铺4厘米AC-13C沥青混凝土。

2.K543+550～K560+400逐段，计3.092公里。铣刨原路面上面层并病害处治后加铺4厘米AC-13C沥青混凝土。

（三）S102杭昱线

1.K98+285～K98+385段，计0.1公里。铣刨原路面上面层并病害处治后加铺4厘米AC-13C沥青混凝土。

2.K99+795～K105+986逐段，6处上边坡清理坍方及浮石并对坡面适当修整后采用SNS主动防护网对坡面进行防护。

（四）S205青临线

K50+990～K59+210逐段，计5.348公里。路面病害处治并拉毛后加铺3厘米AC-10C沥青混凝土。

（五）S206牧松线

1.K0+000～K0+680逐段（分离式左线），计0.62公里。原路面实施病害处治。

2.K0+680～K2+317、K2+323～K3+330段（分离式左线），计2.644公里。铣刨原路面面层并病害处治后加铺20厘米水稳碎石基层+5厘米AC-16C沥青混凝土。其中局部病害严重段，挖除原路面结构层及土基并宕渣回填后加铺20厘米水稳碎石基层+5厘米AC-16C沥青混凝土。

（六）S208桐千线

1.K55+985～K56+715、K57+685～K58+025、K58+765～K59+715、K63+515～K64+515段，计3.02公里。路面病害处治并拉毛后加铺4厘米AC-13C沥青混凝土。

2.K58+200～K58+765、K60+600～K60+700段，计0.665公里。铣刨原路面面层并病害处治后加铺6厘米AC-20C沥青混凝土+4厘米AC-13C沥青混凝土。

三、经费安排

核定工程预算3219万元，2021年度安排省级预算1535万元，剩余经费在今后年度预算中安排。

四、有关要求

（一）按照“一县一项目一合同段”的原则，抓紧组织实施，做好施工招标等后续工作，主体工程要求在2021年10月底前完成。

（二）工程质量严格按照《浙江省普通国省道养护大中修工程管理办法》的路况指标和有关质量要求控制，未达到要求的不予通过验收。省公路与运输管理中心将组织年度养护工程专项质量检测，检测结果将在年度考核和信用评价中应用。

（三）请按要求做好项目实施期间的交通组织、质量监督、标准化施工、信用评价等工作。

附件：1.杭州市临安区2021年普通国省道养护大中修工程

（G329舟鲁线）预算审核表

2.杭州市临安区2021年普通国省道养护大中修工程

（G330洞合线）预算审核表

3.杭州市临安区2021年普通国省道养护大中修工程

（S102杭昱线）预算审核表

4.杭州市临安区2021年普通国省道养护大中修工程

（S205青临线）预算审核表

5.杭州市临安区2021年普通国省道养护大中修工程

（S206牧松线）预算审核表

6.杭州市临安区2021年普通国省道养护大中修工程

（S208桐千线）预算审核表

浙江省公路与运输管理中心

2021年6月7日

附件1

杭州市临安区2021年普通国省道养护大中修

工程（G329舟鲁线）预算审核表

| 项 | 目 | 节 | 工程或费用名称 | 上报金额（元） | 审核金额（元） | 增减金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  | 公路养护工程费 | 6802659 | 6202724 | -599935 |
|  | 1 |  | 病害处理 | 1292939 | 1170297 | -122642 |
|  |  | 10 | 铣刨6cm柔性结构层 | 53666 | 53494 | -172 |
|  |  | 20 | 铣刨14cm柔性结构层 | 15201 | 15152 | -49 |
|  |  | 30 | 铣刨21cm柔性结构层 | 5941 | 5922 | -19 |
|  |  | 40 | 铣刨10cm半刚性结构 | 7475 | 7451 | -24 |
|  |  | 50 | 6cmSUP-20 | 696230 | 620339 | -75891 |
|  |  | 60 | 回铺8cmATB-25 | 136688 | 122939 | -13749 |
|  |  | 70 | 回铺15cmATB-25 | 77311 | 69534 | -7777 |
|  |  | 80 | 回铺10cmATB-25 | 144387 | 129863 | -14524 |
|  |  | 90 | 透层、黏层、封层 | 60404 | 49967 | -10437 |
|  |  | 100 | 32cm宽抗裂贴 | 95636 | 95636 | 0 |
|  | 2 |  | 路面工程 | 4261144 | 3802541 | -458603 |
|  |  | 10 | 铣刨4cm老路柔性结构层 | 406369 | 405067 | -1302 |
|  |  | 20 | 4cmAC-13C | 3610565 | 3197292 | -413273 |
|  |  | 30 | 透层、黏层、封层 | 155451 | 114780 | -40671 |
|  |  | 40 | 乳化沥青灌缝 | 88759 | 85402 | -3357 |
|  | 3 |  | 沿线设施 | 152726 | 147535 | -5191 |
|  |  | 10 | 交通标线 | 152726 | 147535 | -5191 |
|  | 4 |  | 事故多发路段安全设施 | 1011867 | 1005774 | -6093 |
|  |  | 10 | 红绿灯 | 243531 | 243531 | 0 |
|  |  | 20 | 监控 | 534914 | 534914 | 0 |
|  |  | 30 | 人行道、公交站指示牌 | 38717 | 38717 | 0 |
|  |  | 40 | 停车让行标志牌 | 52268 | 52268 | 0 |
|  |  | 50 | 减速带 | 55669 | 50636 | -5033 |
|  |  | 60 | 标线 | 22442 | 21629 | -813 |
|  |  | 70 | 禁止左转标志牌 | 1936 | 1936 | 0 |
|  |  | 80 | 交叉口警示牌 | 1828 | 1828 | 0 |
|  |  | 90 | 道口标柱 | 2250 | 2250 | 0 |
|  |  | 100 | 波形钢护栏 | 35728 | 35481 | -247 |
|  |  | 110 | 太阳能爆闪灯 | 3226 | 3226 | 0 |
|  |  | 120 | 指路标志 | 19358 | 19358 | 0 |
|  | 5 |  | 交通作业安全设施布置 | 83983 | 76577 | -7406 |
| 二 |  |  | 公路养护工程其他费用 | 714765 | 585771 | -128994 |
|  | 1 |  | 养护工程管理费 | 278226 | 93041 | -185185 |
|  |  | 10 | 养护工程管理经费 | 244213 | 62027 | -182186 |
|  |  | 20 | 设计文件审查费 | 34013 | 31014 | -2999 |
|  | 2 |  | 养护工程监理费 | 187073 | 170575 | -16498 |
|  | 3 |  | 养护工程前期工作费 | 249466 | 236867 | -12599 |
|  |  | 10 | 公路养护工程设计费 | 142856 | 130257 | -12599 |
|  |  | 20 | 公路养护工程勘察、路况检测费 | 106610 | 106610 | 0 |
|  | 4 |  | 养护工程交竣工及中间质量检测费 | 0 | 85288 | 85288 |
| 三 |  |  | 预备费 | 225523 | 0 | -225523 |
|  |  |  | 第一、二部分费用合计 | 7742947 | 6788495 | -954452 |
|  |  |  | 公路养护工程预算总费用 | 7742947 | 6788495 | -954452 |

附件2

杭州市临安区2021年普通国省道养护大中修

工程（G330洞合线）预算审核表

| 项 | 目 | 节 | 工程或费用名称 | 上报金额（元） | 审核金额（元） | 增减金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  | 公路养护工程费 | 9800296 | 8469485 | -1330811 |
|  | 1 |  | 路基工程 | 67213 | 62001 | -5212 |
|  |  | 10 | 雨水篦子和雨水井盖抬高 | 42217 | 39090 | -3127 |
|  |  | 20 | 挖除老路柔性结构层 | 1342 | 1337 | -5 |
|  |  | 30 | 3cmAC-13C | 6914 | 6122 | -792 |
|  |  | 40 | 5cmAC-20C | 10961 | 9766 | -1195 |
|  |  | 50 | C25现浇砼 | 1551 | 1546 | -5 |
|  |  | 60 | 雨水篦子 | 2467 | 2379 | -88 |
|  |  | 70 | 井圈 | 1721 | 1721 | 0 |
|  |  | 80 | 拆除平石 | 40 | 40 | 0 |
|  | 2 |  | 病害处理 | 2126650 | 1633908 | -492742 |
|  |  | 10 | 铣刨6cm柔性结构层 | 19305 | 16357 | -2948 |
|  |  | 20 | 铣刨8cm柔性结构层 | 90176 | 76403 | -13773 |
|  |  | 30 | 铣刨10cm半刚性结构 | 16188 | 13716 | -2472 |
|  |  | 40 | 铣刨20cm半刚性结构 | 2510 | 2126 | -384 |
|  |  | 50 | 6cmSUP-20 | 213411 | 161626 | -51785 |
|  |  | 60 | 8cmSUP-20 | 1178734 | 892712 | -286022 |
|  |  | 70 | 回铺10cmATB-25 | 312714 | 239068 | -73646 |
|  |  | 80 | 回铺20cmATB-25(分两层压实） | 48486 | 37068 | -11418 |
|  |  | 90 | 透层、黏层、封层 | 102987 | 74015 | -28972 |
|  |  | 110 | 32cm宽抗裂贴 | 142139 | 120817 | -21322 |
|  | 3 |  | 路面工程 | 6473791 | 5735007 | -738784 |
|  |  | 10 | 拉毛 | 97374 | 97374 | 0 |
|  |  | 20 | 铣刨2cm老路柔性结构层 | 9183 | 9153 | -30 |
|  |  | 30 | 铣刨4cm老路柔性结构层 | 149523 | 149044 | -479 |
|  |  | 40 | 4cmAC-13C | 5770370 | 5109882 | -660488 |
|  |  | 50 | 透层、黏层、封层 | 248452 | 183452 | -65000 |
|  |  | 60 | 乳化沥青灌缝 | 13350 | 13104 | -246 |
|  |  | 70 | 中分带开口部路面加铺 | 121883 | 116854 | -5029 |
|  |  | 80 | 港湾式停靠站路面加铺 | 63656 | 56144 | -7512 |
|  | 4 |  | 平交口工程 | 489218 | 433155 | -56063 |
|  |  | 10 | 铣刨4cm老路柔性结构层 | 23339 | 23264 | -75 |
|  |  | 20 | 加铺4cmAC-13C | 447785 | 396530 | -51255 |
|  |  | 30 | 透层、黏层、封层 | 18094 | 13361 | -4733 |
|  | 5 |  | 沿线设施 | 522433 | 500852 | -21581 |
|  |  | 10 | 交通标线 | 301666 | 291412 | -10254 |
|  |  | 20 | 道口标柱 | 19576 | 19576 | 0 |
|  |  | 30 | 路侧护栏 | 145440 | 137329 | -8111 |
|  |  | 40 | 减速带 | 29269 | 26059 | -3210 |
|  |  | 50 | 花岗岩路缘石 | 24615 | 24614 | -1 |
|  |  | 60 | C25砼平石 | 1867 | 1862 | -5 |
|  | 6 |  | 交通作业安全设施布置 | 120991 | 104562 | -16429 |
| 二 |  |  | 公路养护工程其他费用 | 1039161 | 830962 | -208199 |
|  | 1 |  | 养护工程管理费 | 375049 | 127042 | -248007 |
|  |  | 10 | 养护工程管理经费 | 326048 | 84695 | -241353 |
|  |  | 20 | 设计文件审查费 | 49001 | 42347 | -6654 |
|  | 2 |  | 养护工程监理费 | 269508 | 232911 | -36597 |
|  | 3 |  | 养护工程前期工作费 | 336246 | 308299 | -27947 |
|  |  | 10 | 公路养护工程设计费 | 205806 | 177859 | -27947 |
|  |  | 20 | 公路养护工程勘察、路况检测费 | 130440 | 130440 | 0 |
|  | 4 |  | 养护工程交竣工及中间质量检测费 | 0 | 104352 | 104352 |
|  | 5 |  | 科研试验费 | 58358 | 58358 | 0 |
| 三 |  |  | 预备费 | 325184 | 0 | -325184 |
|  |  |  | 第一、二、三部分费用合计 | 11164641 | 9300447 | -1864194 |
|  |  |  | 公路养护工程预算总费用 | 11164641 | 9300447 | -1864194 |

附件3

杭州市临安区2021年普通国省道养护大中修

工程（S102杭昱线）预算审核表

| 项 | 目 | 节 | 工程或费用名称 | 上报金额（元） | 审核金额（元） | 增减金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  | 公路养护工程费 | 1191933 | 1151196 | -40737 |
|  | 1 |  | 路基工程 | 1099085 | 1065138 | -33947 |
|  |  | 10 | 雨水篦更换 | 1831 | 1766 | -65 |
|  |  | 20 | 检查井井盖更换 | 3817 | 3755 | -62 |
|  |  | 30 | SNS主动防护网 | 1093437 | 1059617 | -33820 |
|  | 2 |  | 病害处理 | 9118 | 8178 | -940 |
|  |  | 10 | 铣刨6cm柔性结构层 | 237 | 237 | 0 |
|  |  | 20 | 铣刨20cm半刚性结构 | 252 | 251 | -1 |
|  |  | 30 | 乳化沥青灌缝 | 90 | 89 | -1 |
|  |  | 40 | 聚酯玻纤布 | 662 | 561 | -101 |
|  |  | 50 | 下封层 | 293 | 250 | -43 |
|  |  | 60 | 6cmAC-20C | 2658 | 2366 | -292 |
|  |  | 70 | 回铺20cmATB-25 | 4926 | 4424 | -502 |
|  | 3 |  | 路面工程 | 38025 | 33843 | -4182 |
|  |  | 10 | 铣刨4cm柔性结构层 | 3640 | 3628 | -12 |
|  |  | 20 | 4cmAC-13 | 32778 | 28993 | -3785 |
|  |  | 30 | 粘层 | 1424 | 1051 | -373 |
|  |  | 40 | 土路肩 | 183 | 171 | -12 |
|  | 4 |  | 沿线设施 | 30990 | 29825 | -1165 |
|  |  | 10 | 标线 | 22460 | 21694 | -766 |
|  |  | 20 | 标志牌 | 8530 | 8131 | -399 |
|  | 5 |  | 交通作业安全设施布置 | 14715 | 14212 | -503 |
| 二 |  |  | 公路养护工程其他费用 | 186193 | 192184 | 5991 |
|  | 1 |  | 养护工程管理费 | 58637 | 17268 | -41369 |
|  |  | 10 | 养护工程管理经费 | 52677 | 11512 | -41165 |
|  |  | 20 | 设计文件审查费 | 5960 | 5756 | -204 |
|  | 2 |  | 养护工程监理费 | 35758 | 34536 | -1222 |
|  | 3 |  | 养护工程前期工作费 | 91798 | 90780 | -1018 |
|  |  | 10 | 公路养护工程设计费 | 29798 | 28780 | -1018 |
|  |  | 20 | 公路养护工程勘察、路况检测费 | 62000 | 62000 | 0 |
|  | 4 |  | 养护工程交竣工及中间质量检测费 | 0 | 49600 | 49600 |
| 三 |  |  | 预备费 | 41344 | 0 | -41344 |
|  |  |  | 第一、二、三部分费用合计 | 1419470 | 1343380 | -76090 |
|  |  |  | 公路养护工程预算总费用 | 1419470 | 1343380 | -76090 |

附件4

杭州市临安区2021年普通国省道养护大中修

工程（S205青临线）预算审核表

| 项 | 目 | 节 | 工程或费用名称 | 上报金额（元） | 审核金额（元） | 增减金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  | 公路养护工程费 | 5904138 | 5071938 | -832200 |
|  | 1 |  | 路基工程 | 31246 | 30691 | -555 |
|  |  | 10 | C25混凝土边沟 | 6762 | 6741 | -21 |
|  |  | 20 | 雨水篦更换 | 15020 | 14486 | -534 |
|  |  | 30 | 井圈 | 9464 | 9464 | 0 |
|  | 2 |  | 病害处理 | 1494771 | 1157218 | -337553 |
|  |  | 10 | 铣刨4cm柔性结构层 | 53093 | 44986 | -8107 |
|  |  | 20 | 铣刨6cm柔性结构层 | 27898 | 23638 | -4260 |
|  |  | 30 | 铣刨25cm半刚性结构 | 41775 | 35396 | -6379 |
|  |  | 40 | 乳化沥青灌缝 | 21705 | 18108 | -3597 |
|  |  | 50 | 聚酯玻纤布 | 77833 | 56143 | -21690 |
|  |  | 60 | 4cmAC-13C | 478190 | 359556 | -118634 |
|  |  | 70 | 6cmAC-20C | 312575 | 236464 | -76111 |
|  |  | 80 | 回铺25cm水泥稳定碎石 | 230395 | 195217 | -35178 |
|  |  | 90 | 回铺25cmATB-25 | 196037 | 149650 | -46387 |
|  |  | 100 | 透层、粘层、封层 | 55270 | 38060 | -17210 |
|  | 3 |  | 路面工程 | 3520998 | 3098369 | -422629 |
|  |  | 10 | 3cmAC-10 | 3237445 | 2863853 | -373592 |
|  |  | 20 | 粘层 | 187442 | 138405 | -49037 |
|  |  | 30 | 拉毛 | 96111 | 96111 | 0 |
|  | 4 |  | 平交口工程 | 261317 | 237474 | -23843 |
|  |  | 10 | 挖除整体式路面 | 1417 | 1332 | -85 |
|  |  | 20 | 挖除水泥破板 | 1432 | 1427 | -5 |
|  |  | 30 | 铣刨5cm柔性结构层 | 1029 | 1026 | -3 |
|  |  | 40 | 铣刨20cm半刚性结构 | 1062 | 1058 | -4 |
|  |  | 50 | 3cmAC-10C | 107593 | 95177 | -12416 |
|  |  | 60 | 5cmAC-16C | 33257 | 29599 | -3658 |
|  |  | 70 | 20cm水泥稳定碎石基层 | 46022 | 45877 | -145 |
|  |  | 80 | 橡胶减速垄 | 59930 | 54523 | -5407 |
|  |  | 90 | 透层、粘层、封层 | 9575 | 7455 | -2120 |
|  | 5 |  | 桥涵工程 | 223450 | 199121 | -24329 |
|  |  | 10 | 铣刨5cm柔性结构层 | 18574 | 18516 | -58 |
|  |  | 20 | 5cmAC-13C | 194898 | 172408 | -22490 |
|  |  | 30 | 粘层 | 6771 | 4999 | -1772 |
|  |  | 40 | 橡胶止水条 | 3207 | 3198 | -9 |
|  | 6 |  | 沿线设施 | 299465 | 286449 | -13016 |
|  |  | 10 | 标线 | 148241 | 143196 | -5045 |
|  |  | 20 | 护栏 | 139540 | 131574 | -7966 |
|  |  | 30 | 道口标柱 | 10000 | 10000 | 0 |
|  |  | 40 | 绿化 | 1684 | 1679 | -5 |
|  | 7 |  | 交通作业安全设施布置 | 72891 | 62616 | -10275 |
| 二 |  |  | 公路养护工程其他费用 | 590555 | 421068 | -169487 |
|  | 1 |  | 养护工程管理费 | 249204 | 76079 | -173125 |
|  |  | 10 | 养护工程管理经费 | 219683 | 50719 | -168964 |
|  |  | 20 | 设计文件审查费 | 29521 | 25360 | -4161 |
|  | 2 |  | 养护工程监理费 | 162364 | 139478 | -22886 |
|  | 3 |  | 养护工程前期工作费 | 178987 | 161511 | -17476 |
|  |  | 10 | 公路养护工程设计费 | 123987 | 106511 | -17476 |
|  |  | 20 | 公路养护工程勘察、路况检测费 | 55000 | 55000 | 0 |
|  | 4 |  | 养护工程交竣工及中间质量检测费 | 0 | 44000 | 44000 |
| 三 |  |  | 预备费 | 194841 | 0 | -194841 |
|  |  |  | 第一、二、三部分费用合计 | 6689534 | 5493006 | -1196528 |
|  |  |  | 公路养护工程预算总费用 | 6689534 | 5493006 | -1196528 |

附件5

杭州市临安区2021年普通国省道养护大中修

工程（S206牧松线）预算审核表

| 项 | 目 | 节 | 工程或费用名称 | 上报金额（元） | 审核金额（元） | 增减金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  | 公路养护工程费 | 5343675 | 5084803 | -258872 |
|  | 1 |  | 路基工程 | 564625 | 537297 | -27328 |
|  |  | 10 | C20混凝土排水沟 | 59923 | 59759 | -164 |
|  |  | 20 | 盖板边沟 | 384542 | 368643 | -15899 |
|  |  | 30 | 盖板拆除、安装及边沟清淤 | 93985 | 82836 | -11149 |
|  |  | 40 | 边沟切割凿除 | 16437 | 16393 | -44 |
|  |  | 50 | 水泥破板 | 5343 | 5282 | -61 |
|  |  | 60 | 浆砌块石挡墙 | 4395 | 4384 | -11 |
|  | 2 |  | 病害处理 | 785935 | 760078 | -25857 |
|  |  | 10 | 铣刨5cm柔性结构层 | 1390 | 1386 | -4 |
|  |  | 20 | 铣刨20cm半刚性结构 | 51803 | 51654 | -149 |
|  |  | 30 | 乳化沥青灌缝 | 71 | 70 | -1 |
|  |  | 40 | 聚酯玻纤布 | 4248 | 3696 | -552 |
|  |  | 50 | 下封层 | 1834 | 1566 | -268 |
|  |  | 60 | 5cmAC-16C | 13633 | 12120 | -1513 |
|  |  | 70 | 回铺20cm水泥稳定碎石 | 420390 | 419189 | -1201 |
|  |  | 80 | 回铺20cmATB-25 | 198920 | 178453 | -20467 |
|  |  | 90 | 挖弹簧土及运废土 | 14054 | 12943 | -1111 |
|  |  | 100 | 宕渣回填 | 79592 | 79001 | -591 |
|  | 3 |  | 路面工程 | 3590227 | 3411908 | -178319 |
|  |  | 10 | 铣刨5cm柔性结构层 | 121554 | 121206 | -348 |
|  |  | 20 | 挖除老路结构层 | 3305 | 3107 | -198 |
|  |  | 30 | 5cmAC-16C | 1273542 | 1132227 | -141315 |
|  |  | 40 | 下封层 | 178415 | 152309 | -26106 |
|  |  | 50 | 20cm水泥稳定碎石基层 | 1924559 | 1919064 | -5495 |
|  |  | 60 | 土路肩 | 88852 | 83995 | -4857 |
|  | 4 |  | 平交口工程 | 72497 | 68395 | -4102 |
|  |  | 10 | 铣刨5cm柔性结构层 | 2433 | 2426 | -7 |
|  |  | 20 | 5cmAC-16C | 31032 | 27589 | -3443 |
|  |  | 30 | 20cm水泥稳定碎石基层 | 35476 | 35375 | -101 |
|  |  | 40 | 透层、粘层、封层 | 3556 | 3005 | -551 |
|  | 5 |  | 桥涵工程 | 27072 | 24586 | -2486 |
|  |  | 10 | 牧家桥 | 20473 | 18428 | -2045 |
|  |  | 20 | K2+320小桥 | 4141 | 3702 | -439 |
|  |  | 30 | 1-0.3圆管涵 | 1869 | 1867 | -2 |
|  |  | 40 | 集水井 | 589 | 589 | 0 |
|  | 6 |  | 沿线设施 | 237348 | 219764 | -17584 |
|  |  | 10 | 标志牌 | 14569 | 13992 | -577 |
|  |  | 20 | 里程牌、百米桩、界碑 | 1112 | 1109 | -3 |
|  |  | 30 | 标线 | 39804 | 38460 | -1344 |
|  |  | 40 | 护栏 | 181863 | 166203 | -15660 |
|  | 7 |  | 养护作业安全设施布置 | 65971 | 62775 | -3196 |
| 二 |  |  | 公路养护工程其他费用 | 516908 | 369505 | -147403 |
|  | 1 |  | 养护工程管理费 | 231100 | 76272 | -154828 |
|  |  | 10 | 养护工程管理经费 | 204382 | 50848 | -153534 |
|  |  | 20 | 设计文件审查费 | 26718 | 25424 | -1294 |
|  | 2 |  | 养护工程监理费 | 146951 | 139832 | -7119 |
|  | 3 |  | 养护工程前期工作费 | 138857 | 133421 | -5436 |
|  |  | 10 | 公路养护工程设计费 | 112217 | 106781 | -5436 |
|  |  | 20 | 公路养护工程勘察、路况检测费 | 26640 | 26640 | 0 |
|  | 4 |  | 养护工程交竣工及中间质量检测费 |  | 19980 | 19980 |
| 三 |  |  | 预备费 | 175818 | 0 | -175818 |
|  |  |  | 第一、二、三部分费用合计 | 6036401 | 5454308 | -582093 |
|  |  |  | 公路养护工程预算总费用 | 6036401 | 5454308 | -582093 |

附件6

杭州市临安区2021年普通国省道养护大中修

工程（S208桐千线）预算审核表

| 项 | 目 | 节 | 工程或费用名称 | 上报金额（元） | 审核金额（元） | 增减金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  | 公路养护工程费 | 3925416 | 3516320 | -409096 |
|  | 1 |  | 路基工程 | 25176 | 23995 | -1181 |
|  |  | 10 | C25混凝土边沟 | 3902 | 3890 | -12 |
|  |  | 20 | 盖板更换 | 6055 | 5086 | -969 |
|  |  | 30 | 检查井井盖更换 | 2329 | 2292 | -37 |
|  |  | 40 | 检查井井盖提升 | 12890 | 12727 | -163 |
|  | 2 |  | 病害处理 | 632103 | 582070 | -50033 |
|  |  | 10 | 铣刨4cm柔性结构层 | 10215 | 10183 | -32 |
|  |  | 20 | 铣刨6cm柔性结构层 | 7925 | 7900 | -25 |
|  |  | 30 | 铣刨20cm半刚性结构 | 28548 | 28457 | -91 |
|  |  | 40 | 乳化沥青灌缝 | 2083 | 2044 | -39 |
|  |  | 50 | 聚酯玻纤布 | 21536 | 18730 | -2806 |
|  |  | 60 | 4cmAC-13C | 7187 | 6358 | -829 |
|  |  | 70 | 4cmAC-16C | 80598 | 71731 | -8867 |
|  |  | 80 | 6cmAC-25C | 85202 | 76280 | -8922 |
|  |  | 90 | 回铺20cm水泥稳定碎石 | 124429 | 124033 | -396 |
|  |  | 100 | 回铺20cmATB-25 | 250602 | 225057 | -25545 |
|  |  | 110 | 透层、粘层、封层 | 13778 | 11297 | -2481 |
|  | 3 |  | 路面工程 | 2615530 | 2312167 | -303363 |
|  |  | 10 | 铣刨10cm柔性结构层 | 29790 | 29696 | -94 |
|  |  | 20 | 拉毛 | 36581 | 36581 | 0 |
|  |  | 30 | 4cmAC-13C | 1816397 | 1606748 | -209649 |
|  |  | 40 | 6cmAC-20C | 276917 | 246452 | -30465 |
|  |  | 50 | 透层、粘层、封层 | 109403 | 84291 | -25112 |
|  |  | 60 | 土路肩 | 346442 | 308399 | -38043 |
|  | 4 |  | 平交口工程 | 375630 | 334790 | -40840 |
|  |  | 10 | 挖除整体式路面 | 786 | 738 | -48 |
|  |  | 20 | 挖除水泥路面 | 4799 | 4784 | -15 |
|  |  | 30 | 铣刨5cm柔性结构层 | 709 | 707 | -2 |
|  |  | 40 | 铣刨20cm半刚性结构 | 1328 | 1324 | -4 |
|  |  | 50 | 4cmAC-13C | 253452 | 224199 | -29253 |
|  |  | 60 | 5cmAC-16C | 7076 | 6298 | -778 |
|  |  | 70 | 6cmAC-16C | 40163 | 35744 | -4419 |
|  |  | 80 | 20cm水泥稳定碎石基层 | 21910 | 21840 | -70 |
|  |  | 90 | 透层、粘层、封层 | 16510 | 12867 | -3643 |
|  |  | 100 | 橡胶减速垄 | 28897 | 26289 | -2608 |
|  | 5 |  | 沿线设施 | 228515 | 219887 | -8628 |
|  |  | 10 | 标线 | 109879 | 106137 | -3742 |
|  |  | 20 | 护栏 | 107531 | 102650 | -4881 |
|  |  | 30 | 道口标柱 | 9600 | 9600 | 0 |
|  |  | 40 | 绿化 | 1505 | 1500 | -5 |
|  | 6 |  | 交通作业安全设施布置 | 48462 | 43411 | -5051 |
| 二 |  |  | 公路养护工程其他费用 | 420864 | 303550 | -117314 |
|  | 1 |  | 养护工程管理费 | 177017 | 52745 | -124272 |
|  |  | 10 | 养护工程管理经费 | 157390 | 35163 | -122227 |
|  |  | 20 | 设计文件审查费 | 19627 | 17582 | -2045 |
|  | 2 |  | 养护工程监理费 | 117762 | 105490 | -12272 |
|  | 3 |  | 养护工程前期工作费 | 126085 | 116675 | -9410 |
|  |  | 10 | 公路养护工程设计费 | 90285 | 80875 | -9410 |
|  |  | 20 | 公路养护工程勘察、路况检测费 | 35800 | 35800 | 0 |
|  | 4 |  | 养护工程交竣工及中间质量检测费 | 0 | 28640 | 28640 |
| 三 |  |  | 预备费 | 130388 | 0 | -130388 |
|  |  |  | 第一、二、三部分费用合计 | 4476668 | 3819870 | -656798 |
|  |  |  | 公路养护工程预算总费用 | 4476668 | 3819870 | -656798 |

抄送：杭州市交通运输局。

浙江省公路与运输管理中心综合处           2021年6月7日印发