杭州市交通运输管理服务中心文件

杭交管〔2021〕101号

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2021年第二季度杭州市普通国省道干线

公路养护巡查情况的通报

各区、县（市）管理中心（服务中心、保障中心），各收费公路经营单位：

为确保公路安全畅通，提升我市公路管养水平。近期，我中心根据《杭州市普通国省道干线公路养护保洁作业规程》，对全市普通国省道干线公路开展养护巡查，并重点检查104、235、320、329、330、351、525国道和101、102、103、205、206、208、210、302、304、305、307省道养护情况。现将巡查情况公布如下：

一、总体评价

各单位均积极开展公路巡查，做好路面病害处理，及时疏通各类排水设施，全市公路路况水平总体保持稳定。各抽查路段路面整洁，边坡稳定，排水畅通，绿化美观，结构物完好，安全设施齐全，路容路貌良好。

二、存在问题

1.G104京岚线：余杭段K1429+720路面有坑洞。临平段K1456+284中央隔离带护栏倒伏；K1457+ 200 -k1458+893路面有坑洞。萧山段1472K+700路面有车辙、拥包现象。

2.G235新海线：余杭段K654+000路面坑洞；K668+200侧石破损。

3.G320沪瑞线：临平段K189路面污染。余杭段K221+600雨水井破损;K227+300绿化包头移位。富阳段K263+000（上行）路面拥包；K268+600（上行）路面坑洞。桐庐段K293+850处路面有坑洞；K290+400处路面破损，平整度差。建德段K313+520（下行）、K352十400（上行）、K367十420（上行）、K383十050（上行）路面有坑洞。

4.G329舟鲁线：临安K445+700路面坑洞，於潜镇区段窨井盖普遍下沉。

5.G330洞合线：建德段K384+540（下行）、K370+430（下行）路面坑洞;K408+520（上行）、K410+000（下行）路面车辙。

6.G351台小线：建德段K342+050（下行）路面有坑洞。

7.S102杭昱线：余杭段K3+000路面下陷。

8.S103杭金线：萧山段25K+800警示桩破损。

9.S206牧松线：富阳段K19+750(下行)诱导牌缺失;K22+300波形护栏破损。

10.S208桐千线：桐庐段K4+700处路面拥包、破损;K21+600处路面破损。

11.S210桐义线：建德段K31+410（上行）、K32+100（下行）路面有坑洞。

12.S302新淳线：富阳段K2+520（下行）挡墙破损；K12+980（上行）路面龟裂。桐庐段K37+200处路面破损;K39+500（下行）辅道路面破损。淳安段k64+400-k65+100段路面状况差。

13.S305富衢线：富阳段K30+550（下行）波形护栏破损;K13+800（下行）路面沉降、拥包。桐庐段K45南方水泥厂门口路面有坑洞。建德段K141+150（下行）、K139+450（下行）路面有坑洞。

14.S307中樟线：富阳段K5+510(上行)路面拥包;K6+050(上行)路面翻浆。萧山段31K+100路面坑洞。

三、检查得分情况

萧山95.5分，建德95.3分，富阳95.2分，余杭95.2分，临平95.2分，临安95.1分，桐庐95.0分，淳安95.0分。

四、下一步工作要求

一是加快桐庐208、210省道上边坡处理进度，台风季节要增加巡查力度，发现隐患后应及时处置到位。

二是及时整改临安329国道藻溪红绿灯处沿溪护栏高度不足等问题。

三是因天气原因，对部分路面坑洞采取临时应急补洞，天气好转后应遵循“圆洞方补、方洞圆补、斜洞正补”原则及时整改。

四是部分排水涵洞排水不畅，严重影响道路行车安全，各有关养护单位要高度重视，及时排查、整改。

五是2021年国省道大中修批复已全部下达，工程招投标完成后应及时向完成质检报备。

附件：巡查整改情况反馈表

杭州市交通运输管理服务中心

2021年7月29日

附件：

巡查整改情况反馈表

| 受检单位 |  |
| --- | --- |
| 监督检查主要内容 | 2021年第二季度杭州市普通国省道干线公路巡查 |
| 巡查存在的问题 |  |
| 受检单位 处理及 反馈意见 |  |

抄送：省公路与运输管理中心,萧山区交通运输局,富阳区交通运输局,临安区交通运输局,建德市交通运输局,桐庐县交通运输局,淳安县交通运输局，余杭区交通运输局、临平区交通运输局。

杭州市交通运输管理服务中心办公室 2021年7月30日印发