# 浙江省公路与运输管理中心文件

浙公运复〔2021〕153号

关于桐庐县2021年普通国省道公路养护大中修工程设计及预算的批复

杭州市交通运输管理服务中心：

你中心《关于专项处置桐庐县部分国省道公路边坡灾毁的请示》、《关于审批G320沪瑞线、S305富衢线桐庐段2021年公路养护大中修工程施工图设计及预算的请示》（杭交管〔2021〕47、81号）收悉。G320沪瑞线K283+100～K312+117段、S208桐千线K36+100～K38+290段和S305富衢线K41+700～K48+950段已列入2021年度养护大中修工程计划，并对S208桐千线三处边坡灾毁进行处治，你中心组织了该项目的设计审查会议，设计单位根据审查专家组意见进行了修改完善，并提交了施工图设计报批稿。经研究，批复如下：

# 一、实施内容及路段现状

（一）实施内容

1.G320沪瑞线

K283+100～K312+117逐段，折合双幅计7.428公里，实施路面大中修；K36+100、K37+600、K38+290，3处上边坡处治。

2.S305富衢线

K41+700～K41+750、K43+050～K43+400、K45+200～K45+300、K47+650～K48+950段，计1.8公里，实施路面中修。

（二）建养历史及病害情况

1.G320沪瑞线

该路段于2000年建成通车，部分路段2015～2018年逐段实施过大中修。目前沥青路面存在纵横向裂缝、龟裂、沉陷、车辙等病害。

2.S305富衢线

该路段2006年新改建，2016年实施过大中修。目前沥青路面存在车辙、修补不良等病害。

（三）技术等级及路幅布置

1.G320沪瑞线

K283+100～K312+117段为一级公路，其中：

K281+093～K286+100、K281+093～K286+100段，标准路基宽24.5米，路幅布置为：中间带3米+行车道2×7.5米+硬路肩2×2.5米+土路肩2×0.75米；

K286+800～K298+650段，标准路基宽43米，路幅布置为：中间带4米+行车道2×11.25米+侧分带2×2米+辅车道2×3.75米+人行道2×2.5米；

K306+100～K312+117段，标准路基宽30.5米，路幅布置为：中间带3米+行车道2×7.5米+辅车道2×5.75米+土路肩2×0.5米。

2.S305富衢线

K41+700～K48+950段为二级公路，标准路基宽12米，路幅布置为：行车道2×3.75米+硬路肩2×0.75米+土路肩2×1.5米。

二、设计方案

（一）G320沪瑞线

1.K283+100～K302+930逐段、K311+900～K312+117段，折合双幅计7.302公里。铣刨4～5厘米面层并病害处治后回铺4～5厘米SMA-13沥青混凝土。其中病害严重路段铣刨4～5厘米面层并病害处治后回铺4～5厘米SMA-13沥青混凝土（掺0.4%玄武岩纤维）、红绿灯路口段铣刨5厘米面层并病害处治后回铺6厘米SFP-13半柔性面层。

2.K309+880～K310+006原收费站路段，计0.126公里。挖除52厘米水泥板及基层后加铺20厘米水稳碎石底基层+20厘米水稳碎石基层+8厘米AC-20C沥青混凝土（掺0.4%抗车辙剂）+4厘米SMA-13沥青混凝土（掺0.4%玄武岩纤维）。

（二）S305富衢线

K41+700～K41+750、K43+050～K43+400、K45+200～K45+300、K47+650～K48+950段，计1.8公里。铣刨原沥青上面层并病害处治后回铺4厘米AC-13C沥青混凝土。

（三）S208桐千线

K36+100、K37+600、K38+290，3处上边坡清理坍方、削坡卸载，修复挡墙、截水沟等设施后根据边坡形态采取TBS植草和SNS主动防护网等方式进行防护。

三、经费安排

核定工程预算3470万元，2021年度安排省级预算1250万元，剩余经费在今后年度预算中安排。

四、有关要求

（一）按照“一县一项目一合同段”的原则，抓紧组织实施，做好施工招标等后续工作，主体工程要求在2021年10月底前完成。

（二）工程质量严格按照《浙江省普通国省道养护大中修工程管理办法》的路况指标和有关质量要求控制，未达到要求的不予通过验收。省公路与运输管理中心将组织年度养护工程专项质量检测，检测结果将在年度考核和信用评价中应用。

（三）请按要求做好项目实施期间的交通组织、质量监督、标准化施工、信用评价等工作。

附件：1.桐庐县2021年普通国省道养护大中修工程（G320路面、S208边坡）预算审核表

2.桐庐县2021年普通国省道养护大中修工程（S305富衢线）预算审核表

浙江省公路与运输管理中心

2021年7月2日

附件1

桐庐县2021年普通国省道养护大中修工程（G320路面、S208边坡）预算审核表

| 项 | 目 | 节 | 工程或费用名称 | 上报金额（元） | 审核金额（元） | 增减金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  | 公路养护工程费 | 32626428 | 30833513 | -1792915 |
|  | 1 |  | 路基工程 | 1103272 | 1096258 | -7014 |
|  |  | 10 | 盖板边沟 | 1037597 | 1030919 | -6678 |
|  |  | 20 | 新建D300钢筋砼排水管(不含开挖、回填） | 38891 | 38637 | -254 |
|  |  | 30 | 新建雨水口 | 9077 | 9077 | 0 |
|  |  | 40 | 管道开挖土石方 | 3071 | 3056 | -15 |
|  |  | 50 | 管顶宕渣回填 | 10259 | 10192 | -67 |
|  |  | 60 | 现状雨水口拆除 | 1513 | 1513 | 0 |
|  |  | 70 | 现状雨水口修复 | 973 | 973 | 0 |
|  |  | 80 | 现状排水管疏通 | 1891 | 1891 | 0 |
|  | 2 |  | 病害处理 | 3512493 | 3315588 | -196905 |
|  |  | 10 | 热沥青灌缝处理（轻度裂缝） | 39433 | 39335 | -98 |
|  |  | 20 | 抗裂贴处理（重度裂缝） | 81506 | 80968 | -538 |
|  |  | 30 | 铣刨沥青面层（平均厚10cm） | 102565 | 101957 | -608 |
|  |  | 40 | 挖除原路面基层 | 98167 | 97608 | -559 |
|  |  | 50 | 挖除原破碎砼基层 | 58914 | 58595 | -319 |
|  |  | 60 | 回填AC-20C沥青砼（加0.4%抗车辙剂） | 1512434 | 1405182 | -107252 |
|  |  | 70 | 基层挖除后回填ATB-25沥青碎石 | 299529 | 266276 | -33253 |
|  |  | 80 | 回填水泥稳定碎石 | 1071509 | 1064522 | -6987 |
|  |  | 90 | 封层 | 102347 | 85035 | -17312 |
|  |  | 100 | 聚酯玻纤布 | 146089 | 116110 | -29979 |
|  | 3 |  | 路面工程 | 20274772 | 19168475 | -1106297 |
|  |  | 10 | 4/5cm SMA-13沥青玛蹄脂面层（玄武岩碎石、玄武岩纤维） | 13132340 | 12420050 | -712290 |
|  |  | 20 | 6cmSFP-13半柔性路面 | 3926209 | 3680585 | -245624 |
|  |  | 30 | 8cmAC-20C沥青砼（加0.4%抗车辙剂） | 510686 | 474471 | -36215 |
|  |  | 40 | 20cm水泥稳定碎石基层 | 439802 | 436934 | -2868 |
|  |  | 50 | 20cm水泥稳定碎石底基层 | 432789 | 429967 | -2822 |
|  |  | 60 | 乳化沥青粘层 | 412090 | 319270 | -92820 |
|  |  | 70 | 纵缝隙沥青封水处理 | 25953 | 24078 | -1875 |
|  |  | 80 | 透封层 | 40223 | 36514 | -3709 |
|  |  | 90 | 老路铣刨与挖除 | 1354680 | 1346606 | -8074 |
|  | 4 |  | 沿线设施 | 1809267 | 1782989 | -26278 |
|  |  | 10 | 路缘石 | 198028 | 197769 | -259 |
|  |  | 20 | 标志 | 193147 | 192034 | -1113 |
|  |  | 30 | 标线 | 850054 | 840047 | -10007 |
|  |  | 40 | 护栏 | 303205 | 290294 | -12911 |
|  |  | 50 | 道口标柱 | 32853 | 32625 | -228 |
|  |  | 60 | 减速垄 | 110562 | 109841 | -721 |
|  |  | 70 | 更换柔性警示柱 | 13068 | 12983 | -85 |
|  |  | 80 | 防眩板 | 190 | 187 | -3 |
|  |  | 90 | 附着式轮廓标 | 2065 | 2050 | -15 |
|  |  | 100 | 拆除并重新安装铁马 | 11768 | 11687 | -81 |
|  |  | 110 | 路灯拆移 | 34780 | 34666 | -114 |
|  |  | 120 | 绿化 | 59547 | 58806 | -741 |
|  | 5 |  | S208桐千线边坡工程 | 5201559 | 5164921 | -36638 |
|  |  | 10 | 挖土方 | 100574 | 100284 | -290 |
|  |  | 20 | 挖石方 | 2673017 | 2662168 | -10849 |
|  |  | 30 | 塌方清理 | 24530 | 24450 | -80 |
|  |  | 40 | 长臂挖机进出场费 | 25000 | 25000 | 0 |
|  |  | 50 | 挡墙台背回填 | 53700 | 53328 | -372 |
|  |  | 60 | 排水工程 | 206287 | 203310 | -2977 |
|  |  | 70 | M7.5浆砌片石挡墙 | 369745 | 364410 | -5335 |
|  |  | 80 | 20cm厚粗料石镶面 | 156511 | 154253 | -2258 |
|  |  | 90 | 高边坡防护与加固 | 1484880 | 1475702 | -9178 |
|  |  | 100 | 拆除老挡墙 | 37657 | 37235 | -422 |
|  |  | 110 | 4cmAC-13C沥青砼 | 56906 | 52691 | -4215 |
|  |  | 120 | 乳化沥青粘层 | 2553 | 1978 | -575 |
|  |  | 130 | 铣刨沥青（平均4cm） | 7211 | 7167 | -44 |
|  |  | 140 | 热融路面标线 | 2988 | 2945 | -43 |
|  | 6 |  | 交通作业安全设施布置 | 725065 | 305282 | -419783 |
| 二 |  |  | 公路养护工程其他费用 | 2967899 | 2203258 | -764641 |
|  | 1 |  | 养护工程管理费 | 987888 | 462503 | -525385 |
|  |  | 10 | 养护工程管理经费 | 824756 | 308335 | -516421 |
|  |  | 20 | 设计文件审查费 | 163132 | 154168 | -8964 |
|  | 2 |  | 养护工程监理费 | 815661 | 770838 | -44823 |
|  | 3 |  | 养护工程前期工作费 | 950070 | 845637 | -104433 |
|  |  | 10 | 公路养护工程设计费 | 587276 | 555003 | -32273 |
|  |  | 20 | 公路养护工程勘察、路况检测费 | 228560 | 161420 | -67140 |
|  |  | 30 | 设计招标及标底编制 | 8760 | 8760 | 0 |
|  |  | 40 | 监理招标及标底编制 | 9720 | 9720 | 0 |
|  |  | 50 | 施工招标及标底编制 | 115754 | 110734 | -5020 |
|  | 4 |  | 交竣工检测费 | 214280 | 124280 | -90000 |
|  |  |  | 第一、二部分费用合计 | 35594327 | 33036771 | -2557556 |
|  |  |  | 公路养护工程预算总费用 | 35594327 | 33036771 | -2557556 |

附件2

桐庐县2021年普通国省道养护大中修工程（S305富衢线）预算审核表

| 项 | 目 | 节 | 工程或费用名称 | 上报金额（元） | 审核金额（元） | 增减金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  | 公路养护工程费 | 1613568 | 1508563 | -105005 |
|  | 1 |  | 病害处理 | 256603 | 240815 | -15788 |
|  |  | 10 | 铣刨沥青面层（平均厚10cm） | 8675 | 8720 | 45 |
|  |  | 20 | 挖除原路面基层 | 7241 | 7285 | 44 |
|  |  | 30 | 回填AC-20C沥青砼 | 115954 | 108538 | -7416 |
|  |  | 40 | 基层挖除后回填ATB-25沥青碎石 | 117766 | 110461 | -7305 |
|  |  | 50 | 封层 | 6967 | 5811 | -1156 |
|  | 2 |  | 路面工程 | 1277097 | 1188461 | -88636 |
|  |  | 10 | 4cm AC-13C沥青砼面层 | 1176184 | 1096816 | -79368 |
|  |  | 20 | 乳化沥青粘层 | 40994 | 31879 | -9115 |
|  |  | 30 | 20cm水泥稳定碎石基层 | 9980 | 9965 | -15 |
|  |  | 40 | 封层 | 850 | 709 | -141 |
|  |  | 50 | 老路铣刨与挖除 | 8805 | 8853 | 48 |
|  |  | 60 | 土路肩培土 | 40284 | 40239 | -45 |
|  | 3 |  | 沿线设施 | 47485 | 47083 | -402 |
|  |  | 10 | 热融路面标线 | 34816 | 34451 | -365 |
|  |  | 20 | 道口标柱 | 6119 | 6101 | -18 |
|  |  | 30 | 减速垄 | 6550 | 6531 | -19 |
|  | 4 |  | 交通作业安全设施布置 | 32383 | 32204 | -179 |
| 二 |  |  | 公路养护工程其他费用 | 216193 | 151248 | -64945 |
|  | 1 |  | 养护工程管理费 | 77611 | 22629 | -54982 |
|  |  | 10 | 养护工程管理经费 | 69543 | 15086 | -54457 |
|  |  | 20 | 设计文件审查费 | 8068 | 7543 | -525 |
|  | 2 |  | 养护工程监理费 | 48407 | 45257 | -3150 |
|  | 3 |  | 养护工程前期工作费 | 72175 | 68962 | -3213 |
|  |  | 10 | 公路养护工程设计费 | 40339 | 37714 | -2625 |
|  |  | 20 | 公路养护工程勘察、路况检测费 | 18000 | 18000 | 0 |
|  |  | 30 | 设计招标及标底编制 | 1200 | 1200 | 0 |
|  |  | 40 | 监理招标及标底编制 | 1200 | 1200 | 0 |
|  |  | 50 | 施工招标及标底编制 | 11436 | 10848 | -588 |
|  | 4 |  | 养护工程交竣工及中间质量检测费 | 18000 | 14400 | -3600 |
|  |  |  | 第一、二部分费用合计 | 1829761 | 1659811 | -169950 |
|  |  |  | 公路养护工程预算总费用 | 1829761 | 1659811 | -169950 |

抄送：杭州市交通运输局。

浙江省公路与运输管理中心综合处           2021年7月2日印发