# 浙江省公路与运输管理中心文件

浙公运复〔2021〕155号

关于杭州市富阳区2021年普通国省道公路养护大中修工程设计及预算的批复

杭州市交通运输管理服务中心：

你中心《关于审批G235新海线、G320沪瑞线富阳段2021年度公路养护大中修工程施工图设计及预算的请示》（杭交管〔2021〕71号）收悉。G235新海线K681+049～K684+408段和G320沪瑞线K252+300～K279+000逐段已列入2021年度养护大中修工程计划，你中心组织了该项目的设计审查会议，设计单位根据审查专家组意见进行了修改完善，并提交了施工图设计报批稿。经研究，批复如下：

# 一、实施内容及路段现状

（一）实施内容

1.G235新海线

K681+049～K684+408段，计3.359公里，实施路面中修。

2.G320沪瑞线

K252+300～K279+000逐段，单幅计4.274公里，实施路面大中修。

（二）建养历史及病害情况

1.G235新海线

该路段2010年建成通车，未实施过大中修。目前沥青路面存在纵横向裂缝、龟裂、块裂、坑槽等病害。

2.G320沪瑞线

该路段2010年建成通车，部分路段2016、2018年实施过中修。目前沥青路面存在龟裂、沉陷等病害。

（三）技术等级及路幅布置

1.G235新海线

K681+049～K684+408段为一级公路，标准路基宽24+L米，路幅布置为：中间带L米+护栏2×1米+行车道2×7米+辅车道2×4米。

2.G320沪瑞线

K252+300～K279+000段为一级公路，其中：

K252+300～K255+000段，标准路基宽33.5米，路幅布置为：中间带3.5米+行车道2×11.25米+硬路肩2×3米+土路肩2×0.75米；

K264+500～K268+000段，标准路基宽26米，路幅布置为：中间带3.5米+行车道2×7.5米+硬路肩2×3米+土路肩2×0.75米；

K275+478～K279+000段，标准路基宽24.5米，路幅布置为：中间带3米+行车道2×7.5米+硬路肩2×2.5米+土路肩2×0.75米。

二、设计方案

（一）G235新海线

K681+049～K684+408段，计3.359公里。原路面病害处治后加铺5厘米AC-16C沥青混凝土。

（二）G320沪瑞线

K252+300～K279+000逐段，单幅计4.274公里。铣刨原路面上面层并病害处治后加铺5厘米SMA-13沥青混凝土（掺0.4%玄武岩纤维）。其中病害严重路段铣刨12厘米面层并害处治后加铺7厘米SFP-13半柔性沥青混凝土+5厘米SMA-13沥青混凝土（掺0.4%玄武岩纤维）。桥梁段铣刨原桥面上面层并病害处治后加铺4厘米SMA-13沥青混凝土（掺0.4%玄武岩纤维）。

三、经费安排

核定工程预算2108万元，2021年度安排省级预算1025万元，剩余经费在今后年度预算中安排。

四、有关要求

（一）按照“一县一项目一合同段”的原则，抓紧组织实施，做好施工招标等后续工作，主体工程要求在2021年10月底前完成。

（二）工程质量严格按照《浙江省普通国省道养护大中修工程管理办法》的路况指标和有关质量要求控制，未达到要求的不予通过验收。省公路与运输管理中心将组织年度养护工程专项质量检测，检测结果将在年度考核和信用评价中应用。

（三）请按要求做好项目实施期间的交通组织、质量监督、标准化施工、信用评价等工作。

附件：1.杭州市富阳区2021年普通国省道养护大中修工程

（G235新海线）预算审核表

2.杭州市富阳区2021年普通国省道养护大中修工程

（G320沪瑞线）预算审核表

浙江省公路与运输管理中心

2021年7月5日

附件1

杭州市富阳区2021年普通国省道养护大中修

工程（G235新海线）预算审核表

| 项 | 目 | 节 | 工程或费用名称 | 上报金额（元） | 审核金额（元） | 增减金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  | 公路养护工程费 | 6989398 | 6534215 | -455183 |
|  | 1 |  | 病害处理 | 776721 | 738498 | -38223 |
|  |  | 10 | 铣刨5cm沥青路面 | 13198 | 12980 | -218 |
|  |  | 20 | 粘层 | 11875 | 11692 | -183 |
|  |  | 30 | 5cmAC-16C中粒式沥青砼 | 255532 | 254275 | -1257 |
|  |  | 40 | 铣刨12cm沥青路面 | 16976 | 16681 | -295 |
|  |  | 50 | 7cmAC-16C中粒式沥青砼 | 172762 | 171912 | -850 |
|  |  | 60 | ATB-25沥青碎石调平层 | 297102 | 261801 | -35301 |
|  |  | 70 | 水稳挖除 | 9276 | 9157 | -119 |
|  | 2 |  | 路面工程 | 4521400 | 4362694 | -158706 |
|  |  | 10 | 5cmAC-16C中粒式沥青砼 | 3456606 | 3439592 | -17014 |
|  |  | 20 | AC-16C中粒式沥青砼调平层 | 897860 | 759425 | -138435 |
|  |  | 30 | 铣刨2.5cm沥青路面 | 3746 | 3686 | -60 |
|  |  | 40 | 粘层 | 108321 | 106653 | -1668 |
|  |  | 50 | 沥青面层拉毛 | 54867 | 53338 | -1529 |
|  | 3 |  | 平交口工程 | 722836 | 699207 | -23629 |
|  |  | 10 | 5cmAC-16C中粒式沥青砼 | 493361 | 490932 | -2429 |
|  |  | 20 | AC-16C中粒式沥青砼调平层 | 128266 | 108489 | -19777 |
|  |  | 30 | 粘层 | 15461 | 15223 | -238 |
|  |  | 40 | 沥青路面铣刨挖除 | 5493 | 5404 | -89 |
|  |  | 50 | 20cm水泥稳定碎石基层 | 56038 | 55176 | -862 |
|  |  | 60 | 下封层 | 4094 | 4031 | -63 |
|  |  | 70 | 花岗岩侧石 | 17374 | 17278 | -96 |
|  |  | 80 | 3cmM10水泥砂浆 | 657 | 639 | -18 |
|  |  | 90 | C15小石子砼 | 1983 | 1927 | -56 |
|  |  | 100 | 挖方 | 109 | 108 | -1 |
|  | 4 |  | 中分带工程 | 260984 | 252796 | -8188 |
|  |  | 10 | 5cmAC-16C中粒式沥青砼 | 205924 | 204911 | -1013 |
|  |  | 20 | AC-16C中粒式沥青砼调平层 | 45297 | 38313 | -6984 |
|  |  | 30 | 粘层 | 6453 | 6354 | -99 |
|  |  | 40 | 沥青面层拉毛 | 3310 | 3218 | -92 |
|  | 5 |  | 沿线设施 | 428257 | 416325 | -11932 |
|  |  | 10 | 普通热熔标线 | 154440 | 150137 | -4303 |
|  |  | 20 | 护栏 | 273817 | 266188 | -7629 |
|  | 6 |  | 交通作业安全设施布置 | 279200 | 64695 | -214505 |
| 二 |  |  | 公路养护工程其他费用 | 650115 | 562289 | -87826 |
|  | 1 |  | 养护工程管理费 | 250668 | 184918 | -65750 |
|  |  | 10 | 养护工程管理经费 | 215721 | 152247 | -63474 |
|  |  | 20 | 设计文件审查费 | 34947 | 32671 | -2276 |
|  | 2 |  | 养护工程监理费 | 192208 | 179691 | -12517 |
|  | 3 |  | 养护工程前期工作费 | 173649 | 164090 | -9559 |
|  |  | 10 | 公路养护工程设计费 | 146777 | 137218 | -9559 |
|  |  | 20 | 公路养护工程勘察、路况检测费 | 26872 | 26872 | 0 |
|  | 4 |  | 养护工程交竣工及中间质量检测费 | 33590 | 33590 | 0 |
|  |  |  | 第一、二部分费用合计 | 7639513 | 7096504 | -543009 |
|  |  |  | 公路养护工程预算总费用 | 7639513 | 7096504 | -543009 |

附件2

杭州市富阳区2021年普通国省道养护大中修

工程（G320沪瑞线）预算审核表

| 项 | 目 | 节 | 工程或费用名称 | 上报金额（元） | 审核金额（元） | 增减金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  | 公路养护工程费 | 13635468 | 13096729 | -538739 |
|  | 1 |  | 病害处理 | 2479984 | 2258230 | -221754 |
|  |  | 10 | 铣刨7cm沥青面层 | 42853 | 42849 | -4 |
|  |  | 20 | 回铺7cmSup-20沥青（含0.3%抗车辙剂） | 588201 | 540815 | -47386 |
|  |  | 30 | 铣刨20cm水稳 | 117358 | 117349 | -9 |
|  |  | 40 | 20cmATB-25 | 1556385 | 1382042 | -174343 |
|  |  | 50 | 玄武岩玻纤格栅 | 132776 | 132767 | -9 |
|  |  | 60 | 下封层 | 42411 | 42408 | -3 |
|  | 2 |  | 路面工程 | 10320173 | 10024868 | -295305 |
|  |  | 10 | 铣刨12cm沥青面层 | 159665 | 159651 | -14 |
|  |  | 20 | 铣刨5cm沥青面层 | 169400 | 169387 | -13 |
|  |  | 30 | 铣刨4cm沥青面层 | 7649 | 7648 | -1 |
|  |  | 40 | 4cmSMA-13C细粒式沥青面层（掺0.4%玄武岩纤维） | 111854 | 104623 | -7231 |
|  |  | 50 | 5cmSMA-13C细粒式沥青面层（掺0.4%玄武岩纤维） | 4717245 | 4491697 | -225548 |
|  |  | 60 | 7cmSFP-13半柔性面层 | 4622268 | 4559805 | -62463 |
|  |  | 70 | 玄武岩玻纤格栅 | 386793 | 386767 | -26 |
|  |  | 80 | 粘层 | 70572 | 70568 | -4 |
|  |  | 90 | 封边 | 74727 | 74722 | -5 |
|  | 3 |  | 平交口工程 | 442929 | 425129 | -17800 |
|  |  | 10 | 铣刨5cm沥青面层 | 21186 | 21184 | -2 |
|  |  | 20 | 5cmSMA-13C细粒式沥青面层（掺0.4%玄武岩纤维） | 356541 | 339493 | -17048 |
|  |  | 30 | 7cmSFP-13半柔性面层 | 55384 | 54635 | -749 |
|  |  | 40 | 玄武岩玻纤格栅 | 4635 | 4634 | -1 |
|  |  | 50 | 粘层 | 5183 | 5183 | 0 |
|  | 4 |  | 沿线设施 | 311582 | 311202 | -380 |
|  |  | 10 | 普通热熔标线 | 185961 | 185943 | -18 |
|  |  | 20 | 振荡标线 | 118140 | 118132 | -8 |
|  |  | 30 | 护栏拆装 | 7481 | 7127 | -354 |
|  | 5 |  | 交通作业安全设施布置 | 80800 | 77300 | -3500 |
| 二 |  |  | 公路养护工程其他费用 | 1146114 | 879582 | -266532 |
|  | 1 |  | 养护工程管理费 | 436180 | 196451 | -239729 |
|  |  | 10 | 养护工程管理经费 | 368003 | 130967 | -237036 |
|  |  | 20 | 设计文件审查费 | 68177 | 65484 | -2693 |
|  | 2 |  | 养护工程监理费 | 343985 | 327418 | -16567 |
|  | 3 |  | 养护工程前期工作费 | 323199 | 312963 | -10236 |
|  |  | 10 | 公路养护工程设计费 | 259074 | 248838 | -10236 |
|  |  | 20 | 公路养护工程勘察、路况检测费 | 64125 | 64125 | 0 |
|  | 4 |  | 养护工程交竣工及中间质量检测费 | 42750 | 42750 | 0 |
|  |  |  | 第一、二部分费用合计 | 14781582 | 13976311 | -805271 |
|  |  |  | 公路养护工程预算总费用 | 14781582 | 13976311 | -805271 |

抄送：杭州市交通运输局。

浙江省公路与运输管理中心综合处          2021年7月5日印发