# 浙江省公路与运输管理中心文件

浙公运复〔2021〕158号

关于建德市2021年普通国省道公路养护大中修工程设计及预算的批复

杭州市交通运输管理服务中心：

你中心《关于审批2021年建德段国省道公路设施安全提升工程和G320沪瑞线、G351台小线公路养护大中修工程施工图设计及预算的请示》（杭交管〔2021〕76号）收悉。G320沪瑞线K313+600～K353+000逐段、G351台小线K341+369～K343+654段和普通国省道公路安全设施提升已列入2021年度养护大中修工程计划，你中心组织了该项目的设计审查会议，设计单位根据审查专家组意见进行了修改完善，并提交了施工图设计报批稿。经研究，批复如下：

# 一、实施内容及路段现状

（一）实施内容

1.G320沪瑞线

K313+600～K353+000逐段，实施单幅9.838公里路面中修和5处上边坡处治。

2.G351台小线

K341+369～K343+654段，计2.285公里，实施路面大中修。

（二）建养历史及病害情况

1.G320沪瑞线

该路段2000年建成通车，2014年实施过大中修。目前沥青路面存在纵向裂缝、龟裂、块裂等病害。

2.G351台小线

该路段1990年新改建，2016年实施过大中修。目前沥青路面存在纵横向裂缝、龟裂、块裂等病害。

（三）技术等级及路幅布置

1.G320沪瑞线

K313+600～K353+000段为一级公路，其中：

K313+600～K343+180段，标准路基宽24.5米，路幅布置为：中间带3米+行车道2×7.5米+硬路肩2×2.5米+土路肩2×0.75米；

K343+180～K343+450段，标准路基宽30.5米，路幅布置为：中间带3米+行车道2×7.5米+辅车道2×5.5米+土路肩2×0.75米；

K351+696～K353+000段，标准路基宽53米，路幅布置为：中间带3米+行车道2×7.5米+侧分带2×5.5米+辅车道2×7米+人行道2×5米。

2.G351台小线

K341+369～K343+654段为二级公路，标准路基宽12米，路幅布置为：左侧土路肩1米+左侧硬路肩1.75米+行车道2×3. 5米+右侧硬路肩1.75米+右侧土路肩0.5米。

二、设计方案

（一）G320沪瑞线

1.K313+600～K353+000逐段，单幅计9.838公里。铣刨原路面上面层并病害处治后回铺4厘米SMA-13沥青混凝土（掺玄武岩纤维）。其中病害严重路段铣刨7厘米面层并病害处治后加铺7厘米SFP-13半柔性路面；安仁二号桥、下市立交桥、下涯二号桥等三座桥梁铣刨2.5厘米面层并病害处治后回铺2.5厘米ECA-10易密实沥青混凝土。

2.对K336+120～K350+680段5处上边坡进行处治，清理坍方并根据边坡形态分别采取挡墙加高、TBS植草和SNS主动防护网等方式进行防护。

（二）G351台小线

K341+369～K343+654段，计2.285公里。铣刨原沥青上面层并病害处治后回铺4厘米AC-13C沥青混凝土。其中病害严重路段，铣刨原沥青面层并病害处治后回铺8厘米AC-20C沥青混凝土+4厘米AC-13C沥青混凝土。

（三）交通安全设施提升

对G320沪瑞线、G330洞合线、S210桐义线和S305富衢线落差2.5米以上未设置护栏路段及老旧护栏，更新、增设钢质波形梁护栏4724延米，对桥梁护栏端头进行改造。

三、经费安排

核定工程预算3875万元（含G320沪瑞线K355+632～K356+359水淹路段应急修复2085万元，已以杭交管〔2021〕15号文批复），2021年度安排省级预算1745万元，剩余经费在今后年度预算中安排。

四、有关要求

（一）按照“一县一项目一合同段”的原则，抓紧组织实施，做好施工招标等后续工作，主体工程要求在2021年10月底前完成。

（二）工程质量严格按照《浙江省普通国省道养护大中修工程管理办法》的路况指标和有关质量要求控制，未达到要求的不予通过验收。省公路与运输管理中心将组织年度养护工程专项质量检测，检测结果将在年度考核和信用评价中应用。

（三）请按要求做好项目实施期间的交通组织、质量监督、标准化施工、信用评价等工作。

附件：1.建德市2021年普通国省道养护大中修工程（G320沪瑞线、国省道安全设施提升）预算审核表

2.建德市2021年普通国省道养护大中修工程（G351台小线）预算审核表

浙江省公路与运输管理中心

2021年7月5日

附件1

建德市2021年普通国省道养护大中修工程（G320沪瑞线、国省道安全设施提升）

预算审核表

| 项 | 目 | 节 | 工程或费用名称 | 上报金额（元） | 审核金额（元） | 增减金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  | 公路养护工程费 | 15100869 | 14690947 | -409922 |
|  | 1 |  | 路基工程 | 902662 | 896591 | -6071 |
|  |  | 10 | C20砼 | 72982 | 72480 | -502 |
|  |  | 20 | 拆除破碎边沟 | 1883 | 1871 | -12 |
|  |  | 30 | C30 | 3712 | 3687 | -25 |
|  |  | 40 | M7.5浆砌块石 | 8850 | 8789 | -61 |
|  |  | 50 | 拆除破碎挡墙 | 509 | 505 | -4 |
|  |  | 60 | C20片石砼 | 174771 | 173558 | -1213 |
|  |  | 70 | 清理孤石 | 7978 | 7951 | -27 |
|  |  | 80 | 清坍方 | 3072 | 3059 | -13 |
|  |  | 90 | 坡面整休 | 5926 | 5905 | -21 |
|  |  | 100 | 削坡 | 6883 | 6850 | -33 |
|  |  | 110 | TBS | 238763 | 237223 | -1540 |
|  |  | 120 | SNS主动防护 | 377333 | 374713 | -2620 |
|  | 2 |  | 病害处理 | 1488329 | 1272514 | -215815 |
|  |  | 10 | 挖除原路面 | 103705 | 103003 | -702 |
|  |  | 20 | 挖除原基层 | 20979 | 20842 | -137 |
|  |  | 30 | 回填ATB-25沥青碎石 | 1185016 | 980742 | -204274 |
|  |  | 40 | 回填AC-20C沥青砼 | 37073 | 31994 | -5079 |
|  |  | 50 | 聚酯玻纤布 | 126193 | 125266 | -927 |
|  |  | 60 | 粘层 | 15363 | 10667 | -4696 |
|  | 3 |  | 路面工程 | 9289974 | 9188669 | -101305 |
|  |  | 10 | 4cmSMA-13改性沥青玛蹄脂碎石（掺0.4%玄武岩纤维） | 6964891 | 7049032 | 84141 |
|  |  | 20 | 7cmSFP-13 | 1379319 | 1250820 | -128499 |
|  |  | 30 | 4cmSMA-13沥青砼（掺0.4%玄武岩纤维） | 84022 | 106392 | 22370 |
|  |  | 40 | 粘层 | 245779 | 170648 | -75131 |
|  |  | 50 | TL2000封边 | 11766 | 11680 | -86 |
|  |  | 60 | 刨机刨除(厚度4cm) | 559386 | 555595 | -3791 |
|  |  | 70 | 刨机刨除(厚度7cm) | 31692 | 31480 | -212 |
|  |  | 80 | 拆除并安装单侧侧石 | 1115 | 1106 | -9 |
|  |  | 90 | 更换中分带侧石 | 7337 | 7283 | -54 |
|  |  | 100 | C15砼 | 4667 | 4633 | -34 |
|  | 4 |  | 桥梁工程 | 259355 | 254374 | -4981 |
|  |  | 10 | 2类桥梁修复工程 | 259355 | 254374 | -4981 |
|  | 5 |  | 平交口工程 | 19313 | 23557 | 4244 |
|  |  | 10 | 4cmSMA-13沥青砼（掺0.4%玄武岩纤维） | 16967 | 21437 | 4470 |
|  |  | 20 | 粘层 | 705 | 490 | -215 |
|  |  | 30 | 铣刨原沥青面层 | 1641 | 1630 | -11 |
|  | 6 |  | 沿线设施 | 1267128 | 1242225 | -24903 |
|  |  | 10 | 护栏 | 694059 | 673165 | -20894 |
|  |  | 20 | 轮廓标 | 1657 | 1645 | -12 |
|  |  | 30 | 道口柱 | 3889 | 3860 | -29 |
|  |  | 40 | 标志 | 70394 | 69862 | -532 |
|  |  | 50 | 路面热熔标线 | 236018 | 234379 | -1639 |
|  |  | 60 | 振荡标线 | 252890 | 251133 | -1757 |
|  |  | 70 | 机非隔离栏杆更换 | 8221 | 8181 | -40 |
|  | 7 |  | G320、G330、S210、S305公路设施安全提升 | 1596025 | 1595909 | -116 |
|  |  | 10 | 护栏 | 1593189 | 1593074 | -115 |
|  |  | 20 | 轮廓标 | 2836 | 2835 | -1 |
|  | 8 |  | 交通作业安全设施布置 | 245481 | 217108 | -28373 |
|  | 9 |  | 安全生产费 | 32602 | 0 | -32602 |
| 二 |  |  | 公路养护工程其他费用 | 1367243 | 1013852 | -353391 |
|  | 1 |  | 养护工程管理费 | 480417 | 192055 | -288362 |
|  |  | 10 | 养护工程管理经费 | 464620 | 177364 | -287256 |
|  |  | 20 | 设计文件审查费 | 14360 | 14691 | 331 |
|  |  | 30 | 建设项目信息化费 | 1437 | 0 | -1437 |
|  | 2 |  | 养护工程监理费 | 371875 | 367274 | -4601 |
|  | 3 |  | 养护工程前期工作费 | 480437 | 400333 | -80104 |
|  |  | 10 | 公路养护工程设计费 | 343506 | 279128 | -64378 |
|  |  | 20 | 公路养护工程勘察、路况检测费 | 82860 | 73785 | -9075 |
|  |  | 30 | 测量调查费 | 47420 | 47420 | 0 |
|  |  | 40 | 工程保险费 | 6651 | 0 | -6651 |
|  | 4 |  | 养护工程交竣工及中间质量检测费 | 34514 | 54190 | 19676 |
|  |  |  | 第一、二部分费用合计 | 16468112 | 15704799 | -763313 |
|  |  |  | 公路养护工程预算总费用 | 16468112 | 15704799 | -763313 |

附件2

建德市2021年普通国省道养护大中修工程（G351台小线）预算审核表

| 项 | 目 | 节 | 工程或费用名称 | 上报金额（元） | 审核金额（元） | 增减金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  | 公路养护工程费 | 2144684 | 2033888 | -110796 |
|  | 1 |  | 路基工程 | 146064 | 144888 | -1176 |
|  |  | 10 | C20现浇砼 | 124201 | 123201 | -1000 |
|  |  | 20 | C30 | 21863 | 21687 | -176 |
|  | 2 |  | 病害处理 | 703711 | 673545 | -30166 |
|  |  | 10 | 挖除原路面 | 31862 | 31598 | -264 |
|  |  | 20 | 回填沥青砼 | 346140 | 326268 | -19872 |
|  |  | 30 | 聚酯纤维布 | 106817 | 105910 | -907 |
|  |  | 40 | 抗裂贴 | 13277 | 10531 | -2746 |
|  |  | 50 | 粘层 | 14592 | 9814 | -4778 |
|  |  | 60 | 挖除原水稳 | 13028 | 12923 | -105 |
|  |  | 70 | 回填20cm水泥稳定碎石 | 164279 | 162896 | -1383 |
|  |  | 80 | 挖除原水泥砼基层 | 13716 | 13605 | -111 |
|  | 3 |  | 路面工程 | 1224042 | 1145192 | -78850 |
|  |  | 10 | 4cmAC-13C沥青砼 | 1015050 | 956269 | -58781 |
|  |  | 20 | 6cmAC-20C沥青砼 | 38323 | 36127 | -2196 |
|  |  | 30 | 封层 | 4187 | 4152 | -35 |
|  |  | 40 | 粘层 | 51554 | 34672 |  |
|  |  | 50 | 铣刨原沥青面层 | 114928 | 113972 | -956 |
|  | 4 |  | 沿线设施 | 51164 | 50560 | -604 |
|  |  | 10 | 护栏 | 9760 | 9489 | -271 |
|  |  | 20 | 端头 | 312 | 312 | 0 |
|  |  | 30 | 新增轮廓标 | 26 | 25 | -1 |
|  |  | 40 | 路面热熔标线 | 39547 | 39228 | -319 |
|  |  | 50 | 道口柱 | 1446 | 1434 | -12 |
|  |  | 60 | 百米桩 | 73 | 72 | -1 |
|  | 5 |  | 交通作业安全设施布置 | 19703 | 19703 | 0 |
| 二 |  |  | 公路养护工程其他费用 | 240444 | 169265 | -71179 |
|  | 1 |  | 养护工程管理费 | 90787 | 20339 | -70448 |
|  |  | 10 | 养护工程管理经费 | 90787 | 20339 | -70448 |
|  | 2 |  | 养护工程监理费 | 64340 | 61017 | -3323 |
|  | 3 |  | 养护工程前期工作费 | 72178 | 69629 | -2549 |
|  |  | 10 | 公路养护工程设计费 | 49328 | 46779 | -2549 |
|  |  | 20 | 公路养护工程勘察、路况检测费 | 22850 | 22850 | 0 |
|  | 4 |  | 养护工程交竣工及中间质量检测费 | 13139 | 18280 | 5141 |
|  |  |  | 第一、二部分费用合计 | 2385128 | 2203153 | -181975 |
|  |  |  | 公路养护工程预算总费用 | 2385128 | 2203153 | -181975 |

抄送：杭州市交通运输局。

浙江省公路与运输管理中心综合处           2021年7月5日印发