# 浙江省公路与运输管理中心文件

浙公运复〔2021〕151号

关于杭州市余杭区2021年普通国省道公路养护大中修工程设计及预算的批复

杭州市交通运输管理服务中心：

你中心《关于审批G235新海线、G320沪瑞线余杭段2021年公路养护大中修工程施工图设计及预算的请示》（杭交管〔2021〕77号）收悉。G235新海线K615+400～K676+683逐段和G320沪瑞线K208+280～K211+450逐段已列入2021年度养护大中修工程计划，你中心组织了该项目的设计审查会议，设计单位根据审查专家组意见进行了修改完善，并提交了施工图设计报批稿。经研究，批复如下：

# 一、实施内容及路段现状

（一）实施内容

1.G235新海线

K615+400～K676+683逐段，单幅计11.288公里，实施路面中修和预防性养护。

2.G320沪瑞线

K208+280～K209+450、K210+800～K211+450段，计1.82公里，实施路面大中修。

（二）建养历史及病害情况

1.G235新海线

该路段分别于2001、2004、2012年建成通车，2015～2017年逐段实施过大中修。目前沥青路面存在横向裂缝、龟裂、块裂、沉陷等病害。

2.G320沪瑞线

该路段2015年新改建，未实施过大中修。目前沥青路面存在横向裂缝、龟裂、车辙等病害。

（三）技术等级及路幅布置

1.G235新海线

K615+400～K676+683段为一级公路，其中：

K615+400～K625+000段，标准路基宽22.5（23.5）米，路幅布置为：中间带2.5米+行车道2×7米+硬路肩2×2.5（3）米+土路肩2×0.5米；

K625+000～K669+410段，标准路基宽25.5（24.5）米，路幅布置为：中间带3米+行车道2×7.5米+硬路肩2×3（2.5）米+土路肩2×0.75米；

K675+300～K676+450段，标准路基宽25.5（26.5）米，路幅布置为：中间带3米+行车道2×7.5米+硬路肩2×3（3.25）米+土路肩2×0.75（1）米。

2.G320沪瑞线

K208+280～K209+450段为二级公路，标准路基宽17米，路幅布置为：行车道2×3.75米+硬路肩2×4.25米+土路肩2×0.5米；

K210+800～K211+450段为一级公路，标准路基宽50米，路幅布置为：中间带6米+行车道2×11米+侧分带2×2.5米+辅车道2×3.5米+人行道2×5米。

二、设计方案

（一）G235新海线

1.K614+500～K615+000左幅、K645+200～K645+800左幅（第一车道）、K651+550～K652+600左幅（第一车道）、K655+130～K655+950右幅（第二车道）、K667+700～K668+600右幅（第二车道）、K668+450～K668+800左幅、K675+300～K675+600左幅，单幅计2.935公里。铣刨原路面上面层并病害处治后回铺5厘米SMA-13沥青混凝土。

2.K624+000～K625+700左幅、K675+200～K675+450右幅，单幅计1.95公里。铣刨原路面上面层并病害处治后回铺4厘米SMA-13沥青混凝土。

3.K675+450～K676+683右幅，单幅计1.233公里。铣刨原路面上面层并病害处治后回铺3厘米SMA-10沥青混凝土。

4.K648+750～K649+420右幅（第二车道）、K649+980～K651+000左幅（第一车道）、K651+500～K654+030右幅（第一车道）、K653+480～K654+170左幅（第二车道）、K658+650～K659+420左幅、K658+850～K659+520右幅、K661+020～K662+020右幅（第一车道）、K661+750～K662+000左幅、K668+600～K669+400右幅（第二车道）、K669+160～K669+410左幅（第二车道），单幅计5.17公里。铣刨原路面上面层并病害处治后回铺5厘米AC-16C改性沥青混凝土（SBS）。

（二）G320沪瑞线

K208+280～K209+450、K210+800～K211+450段，计1.82公里。铣刨原沥青面层并病害处治后加铺8厘米AC-20改性沥青混凝土（SBS）+4厘米SMA-13沥青混凝土。其中平交口车辙严重路段，铣刨原沥青面层并病害处治后回铺8厘米SFP半柔性路面+4厘米SMA-13沥青混凝土；病害严重路段，挖除35厘米原路面结构层并病害处治后回铺23厘米水稳碎石基层+8厘米AC-20改性沥青混凝土（SBS）+4厘米SMA-13沥青混凝土。

三、经费安排

核定工程预算2333元，2021年度安排省级预算1190万元，剩余经费在今后年度预算中安排。

四、有关要求

（一）按照“一县一项目一合同段”的原则，抓紧组织实施，做好施工招标等后续工作，主体工程要求在2021年10月底前完成。

（二）工程质量严格按照《浙江省普通国省道养护大中修工程管理办法》的路况指标和有关质量要求控制，未达到要求的不予通过验收。省公路与运输管理中心将组织年度养护工程专项质量检测，检测结果将在年度考核和信用评价中应用。

（三）请按要求做好项目实施期间的交通组织、质量监督、标准化施工、信用评价等工作。

附件：1.杭州市余杭区2021年普通国省道养护大中修工程

（G235新海线）预算审核表

2.杭州市余杭区2021年普通国省道养护大中修工程

（G235新海线）预算审核表（2020年提前实施路段）

3.杭州市余杭区2021年普通国省道养护大中修工程

（G320沪瑞线）预算审核表

浙江省公路与运输管理中心

2021年7月2日

附件1

杭州市余杭区2021年普通国省道养护大中修

工程（G235新海线）预算审核表

| 项 | 目 | 节 | 工程或费用名称 | 上报金额（元） | 审核金额（元） | 增减金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  | 公路养护工程费 | 3993690 | 3498190 | -495500 |
|  | 1 |  | 病害处理 | 518098 | 494188 | -23910 |
|  |  | 10 | 铣刨面层 | 19473 | 19405 | -68 |
|  |  | 20 | 铣刨基层 | 28216 | 28117 | -99 |
|  |  | 30 | 回填AC-25C型SBS改性沥青砼 | 254409 | 238703 | -15706 |
|  |  | 40 | 回填水泥稳定碎石（4.5-5%） | 176367 | 175751 | -616 |
|  |  | 50 | 乳化沥青灌缝 | 3501 | 3496 | -5 |
|  |  | 60 | 自粘式聚酯玻纤布 | 16290 | 10860 | -5430 |
|  |  | 70 | 下封层 | 15133 | 13721 | -1412 |
|  |  | 80 | 粘层 | 4709 | 4135 | -574 |
|  | 2 |  | 路面工程 | 2933148 | 2775787 | -157361 |
|  |  | 10 | 铣刨面层（3cm） | 44694 | 44538 | -156 |
|  |  | 20 | 铣刨老路沥青层(4cm) | 93496 | 93169 | -327 |
|  |  | 30 | 铣刨老路沥青层(5cm) | 63001 | 62780 | -221 |
|  |  | 40 | 3cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石 | 483910 | 457188 | -26722 |
|  |  | 50 | 4cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石 | 1221520 | 1154066 | -67454 |
|  |  | 60 | 5cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石 | 939631 | 887743 | -51888 |
|  |  | 70 | 粘层 | 86896 | 76303 | -10593 |
|  | 3 |  | 平交口工程 | 40049 | 37902 | -2147 |
|  |  | 10 | 铣刨面层（3cm） | 3254 | 3243 | -11 |
|  |  | 20 | 3cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石 | 35236 | 33290 | -1946 |
|  |  | 30 | 粘层 | 1559 | 1369 | -190 |
|  | 4 |  | 沿线设施 | 105340 | 104991 | -349 |
|  |  | 10 | 交通标线（热熔型反光标线） | 67969 | 67744 | -225 |
|  |  | 20 | 热熔型震荡标线 | 30747 | 30645 | -102 |
|  |  | 30 | 橡胶减速带 | 5270 | 5252 | -18 |
|  |  | 40 | 道口标柱 | 542 | 540 | -2 |
|  |  | 50 | 附着式轮廓标补设 | 24 | 24 | 0 |
|  |  | 60 | 凸起路标 | 788 | 786 | -2 |
|  | 5 |  | 交通作业安全设施布置 | 397055 | 85322 | -311733 |
| 二 |  |  | 公路养护工程其他费用 | 567274 | 356702 | -210572 |
|  | 1 |  | 养护工程管理费 | 179747 | 52473 | -127274 |
|  |  | 10 | 养护工程管理经费 | 159779 | 34982 | -124797 |
|  |  | 20 | 设计文件审查费 | 19968 | 17491 | -2477 |
|  | 2 |  | 养护工程监理费 | 119811 | 104946 | -14865 |
|  | 3 |  | 养护工程前期工作费 | 163150 | 151753 | -11397 |
|  |  | 10 | 公路养护工程设计费 | 91855 | 80458 | -11397 |
|  |  | 20 | 公路养护工程勘察、路况检测费 | 71295 | 71295 | 0 |
|  | 4 |  | 养护工程交竣工及中间质量检测费 | 57036 | 47530 | -9506 |
|  | 5 |  | 咨询费 | 47530 | 0 | -47530 |
|  |  |  | 第一、二部分费用合计 | 4560964 | 3854892 | -706072 |
|  |  |  | 公路养护工程预算总费用 | 4560964 | 3854892 | -706072 |

附件2

杭州市余杭区2021年普通国省道养护大中修

工程（G235新海线）预算审核表（2020年

提前实施路段）

| 项 | 目 | 节 | 工程或费用名称 | 上报金额（元） | 审核金额（元） | 增减金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  | 公路养护工程费 | 5225253 | 4618881 | -606372 |
|  | 1 |  | 病害处理 | 823911 | 737837 | -86074 |
|  |  | 10 | 铣刨面层 | 33995 | 33876 | -119 |
|  |  | 20 | 铣刨基层 | 14640 | 14588 | -52 |
|  |  | 30 | 回填AC-25C型SBS改性沥青砼 | 444138 | 416718 | -27420 |
|  |  | 40 | 回填水泥稳定碎石（4.5-5%） | 91507 | 91188 | -319 |
|  |  | 50 | 乳化沥青灌缝 | 52411 | 52340 | -71 |
|  |  | 60 | 自粘式聚酯玻纤布 | 167880 | 111920 | -55960 |
|  |  | 70 | 下封层 | 7852 | 7119 | -733 |
|  |  | 80 | 粘层 | 11488 | 10088 | -1400 |
|  | 2 |  | 路面工程 | 3778506 | 3553956 | -224550 |
|  |  | 10 | 铣刨老路沥青层(5cm) | 275819 | 274854 | -965 |
|  |  | 20 | 5cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石 | 998358 | 943227 | -55131 |
|  |  | 30 | 5cmAC-16C中粒式改性沥青砼 | 2395114 | 2239973 | -155141 |
|  |  | 40 | 粘层 | 109215 | 95902 | -13313 |
|  | 3 |  | 沿线设施 | 215144 | 214432 | -712 |
|  |  | 10 | 交通标线（热熔型反光标线） | 135939 | 135488 | -451 |
|  |  | 20 | 热熔型震荡标线 | 65887 | 65669 | -218 |
|  |  | 30 | 橡胶减速带 | 10540 | 10505 | -35 |
|  |  | 40 | 道口标柱 | 1084 | 1081 | -3 |
|  |  | 50 | 附着式轮廓标补设 | 57 | 57 | 0 |
|  |  | 60 | 凸起路标 | 1637 | 1632 | -5 |
|  | 4 |  | 交通作业安全设施布置 | 407692 | 112656 | -295036 |
| 二 |  |  | 公路养护工程其他费用 | 758199 | 501583 | -256616 |
|  | 1 |  | 养护工程管理费 | 227275 | 69283 | -157992 |
|  |  | 10 | 养护工程管理经费 | 201149 | 46189 | -154960 |
|  |  | 20 | 设计文件审查费 | 26126 | 23094 | -3032 |
|  | 2 |  | 养护工程监理费 | 143694 | 138566 | -5128 |
|  | 3 |  | 养护工程前期工作费 | 222230 | 218734 | -3496 |
|  |  | 10 | 公路养护工程设计费 | 109730 | 106234 | -3496 |
|  |  | 20 | 公路养护工程勘察、路况检测费 | 112500 | 112500 | 0 |
|  | 4 |  | 养护工程交竣工及中间质量检测费 | 90000 | 75000 | -15000 |
|  | 5 |  | 咨询费 | 75000 | 0 | -75000 |
|  |  |  | 第一、二部分费用合计 | 5983452 | 5120464 | -862988 |
|  |  |  | 公路养护工程预算总费用 | 5983452 | 5120464 | -862988 |

附件3

杭州市余杭区2021年普通国省道养护大中修

工程（G320沪瑞线）预算审核表

| 项 | 目 | 节 | 工程或费用名称 | 上报金额（元） | 审核金额（元） | 增减金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  | 公路养护工程费 | 14426067 | 13510726 | -915341 |
|  | 1 |  | 病害处理 | 1352727 | 1261946 | -90781 |
|  |  | 10 | 铣刨基层 | 77111 | 76841 | -270 |
|  |  | 20 | 回填ATB-30沥青混合料 | 1169739 | 1098490 | -71249 |
|  |  | 30 | 乳化沥青灌缝 | 3491 | 3487 | -4 |
|  |  | 40 | 自粘式聚酯玻纤布 | 45150 | 30100 | -15050 |
|  |  | 50 | 下封层 | 41405 | 37543 | -3862 |
|  |  | 60 | 排水工程 | 15831 | 15485 | -346 |
|  | 2 |  | 路面工程 | 10942501 | 10507020 | -435481 |
|  |  | 10 | 铣刨面层（12cm） | 172706 | 172100 | -606 |
|  |  | 20 | 铣刨老路沥青层(16cm) | 241983 | 241134 | -849 |
|  |  | 30 | 铣刨老路基层（19cm） | 297877 | 296833 | -1044 |
|  |  | 40 | 4cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石 | 2759538 | 2607153 | -152385 |
|  |  | 50 | 8cmAC-20C中粒式改性沥青砼 | 3594661 | 3360560 | -234101 |
|  |  | 60 | 8cmSFP-13半柔性路面 | 1856712 | 1856511 | -201 |
|  |  | 70 | 23cm水泥稳定碎石再生基层（4.5-5.0%） | 1598366 | 1592785 | -5581 |
|  |  | 80 | 粘层 | 91579 | 80415 | -11164 |
|  |  | 90 | 封层 | 314079 | 284779 | -29300 |
|  |  | 100 | 花岗岩侧平石、压边条拆装及修复 | 15000 | 14750 | -250 |
|  | 3 |  | 平交口工程 | 1371641 | 1302510 | -69131 |
|  |  | 10 | 铣刨面层（12cm） | 16709 | 16650 | -59 |
|  |  | 20 | 铣刨老路沥青层(16cm) | 27485 | 27388 | -97 |
|  |  | 30 | 铣刨老路基层（19cm） | 39607 | 39468 | -139 |
|  |  | 40 | 4cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石 | 375539 | 354801 | -20738 |
|  |  | 50 | 8cmAC-20C中粒式改性沥青砼 | 574150 | 536758 | -37392 |
|  |  | 60 | 23cm水泥稳定碎石再生基层（4.5-5.0%） | 184081 | 183439 | -642 |
|  |  | 70 | 粘层 | 12463 | 10944 | -1519 |
|  |  | 80 | 封层 | 42742 | 38755 | -3987 |
|  |  | 90 | 中分带开口部 | 98865 | 94307 | -4558 |
|  | 4 |  | 沿线设施 | 367876 | 358669 | -9207 |
|  |  | 10 | 护栏 | 218104 | 209521 | -8583 |
|  |  | 20 | 交通标线（热熔型反光标线） | 144234 | 143756 | -478 |
|  |  | 30 | 柔性警示桩 | 3500 | 3360 | -140 |
|  |  | 40 | 道口标柱 | 1355 | 1351 | -4 |
|  |  | 50 | 附着式轮廓标补设 | 163 | 162 | -1 |
|  |  | 60 | 百米桩 | 196 | 196 | 0 |
|  |  | 70 | 公里碑 | 324 | 323 | -1 |
|  | 5 |  | 交通作业安全设施布置 | 391322 | 80581 | -310741 |
| 二 |  |  | 公路养护工程其他费用 | 1202205 | 842633 | -359572 |
|  | 1 |  | 养护工程管理费 | 500118 | 202661 | -297457 |
|  |  | 10 | 养护工程管理经费 | 427988 | 135107 | -292881 |
|  |  | 20 | 设计文件审查费 | 72130 | 67554 | -4576 |
|  | 2 |  | 养护工程监理费 | 360652 | 337768 | -22884 |
|  | 3 |  | 养护工程前期工作费 | 301395 | 284004 | -17391 |
|  |  | 10 | 公路养护工程设计费 | 274095 | 256704 | -17391 |
|  |  | 20 | 公路养护工程勘察、路况检测费 | 27300 | 27300 | 0 |
|  | 4 |  | 养护工程交竣工及中间质量检测费 | 21840 | 18200 | -3640 |
|  | 5 |  | 咨询费 | 18200 | 0 | -18200 |
|  |  |  | 第一、二部分费用合计 | 15628272 | 14353359 | -1274913 |
|  |  |  | 公路养护工程预算总费用 | 15628272 | 14353359 | -1274913 |

抄送：杭州市交通运输局。

浙江省公路与运输管理中心综合处           2021年7月2日印发